Таблица 62

Средние величины отдачи при стрельбе дробью из гладкоствольных охотничьих ружей различного веса

(калибр 12, порох "Сокол Р" 2/47, дробь твердая, уд. вес 11, 05)

| №п/п | Вес оружия в кг | Вес в г | Скорость полета снаряда у дула в м/сек (V0) | Скорость отдачи в м/сек | Энергия отдачи в кгм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заряда пороха | снаряда дроби |  | вычисленная | фактическая | вычисленная | фактическая |
| 1 | 3, 3 | 2, 2 | 35 | 395 | 4, 32 | 5, 09 | 3, 16 | 4, 43 |
| 2 | 3, 3 | 2, 2 | 32 | 430 | 4, 32 | 5, 09 | 3, 16 | 4, 43 |
| 3 | 3, 3 | 2, 0 | 32 | 375 | 3, 75 | 4, 50 | 2, 39 | 3, 35 |
| 4 | 3, 3 | 2, 0 | 30 | 395 | 3, 71 | 4, 45 | 2, 35 | 3, 29 |
| 5 | 3, 2 | 2, 5 | 35 | 420 | 4, 76 | 5, 72 | 3, 71 | 5, 10 |
| 6 | 3, 2 | 2, 2 | 35 | 395 | 4, 48 | 5, 38 | 3, 27 | 4, 58 |
| 7 | 3, 2 | 2, 2 | 32 | 430 | 4, 45 | 5, 34 | 3, 24 | 4, 54 |
| 8 | 3, 2 | 2, 0 | 35 | 360 | 4, 05 | 4, 87 | 2, 68 | 3, 75 |
| 9 | 3, 2 | 2, 0 | 32 | 375 | 3, 87 | 4, 65 | 2, 45 | 3, 43 |
| 10 | 3, 2 | 2, 0 | 30 | 395 | 3, 83 | 4, 60 | 2, 40 | 3, 36 |
| 11 | 3, 0 | 2, 0 | 32 | 375 | 4, 14 | 4, 96 | 2, 80 | 3, 92 |
| 12 | 3, 0 | 2, 0 | 30 | 395 | 4, 08 | 4, 90 | 2, 56 | 3, 59 |