Т

Таблица 18

| Порох обыкновенный | Калибр ружья | Вес в граммах | Средняя скорость полета дроби на расстоянии 10 м от дульного среза в м, сек | Давление по-роховых газов в 32 мм от казенного среза ствола в кг см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Порохового заряда | Снаряда дроби №7 |  | Среднее | Максимальное (отдельного выстрела) |
| № 2 | 12 | 7, 0 | 35 | 275 | 253 | 276 |
| № 3 | 12 | 7, 0 | 35 | 292 | 245 | 261 |
| № 2 | 16 | 6, 5 | 30 | 277 | 255 | 265 |
| № 3 | 16 | 6, 5 | 30 | 297 | 280 | 292 |
| № 2 | 16 | 5, 7 | 29 | 269 | 242 | 255 |
| № 3 | 16 | 5, 7 | 29 | 288 | 263 | 276 |
| № 2 | 12 | 6, 2 | 34 | 270 | 232 | 238 |
| № 3 | 12 | 6, 2 | 34 | 279 | 242 | 248 |

Примечания: 1. Количество выстрелов в серии—1О.

2 При навеске пороха в 16-м калибре 6, 5 г и дроби 28—30 г возможна укладка лишь одного войлочного пыжа высотой 5—6 мм, что не дает гарантии постоянства боя, так как пыж может легко повернуться в канале ствола во время выстрела.

- Капсюль «Жевело-усиленный» (КВМ-3).

- При  навесках  пороха 7, 0 г и снаряде  дроби 34—
35 г в 12-м калибре допустима укладка лишь одного вой
лочного пыжа высотой 5—6 мм.

- Пыжи войлочные осаленные калиберные, прокладки
на порох из рыхлого картона толщиной 1, 2—1, 5 мм.

6 Предел форсирования войлочных пыжей и прокладок на порох 0, 5 мм, т. е. диаметр их больше внутреннего диаметра гильзы на 0, 5 мм.