Таблица  266 Размеры бумажных гильз по ОСТ 40169 (к рис. 216)

| Размеры в мм | Длина гильзы L |
| --- | --- |
| Калибр | А | в | с | F | D | h | нормальной | удлиненной |
| 12 | 22,45 | 20,60 | 20,35 | 18,65 | 20,25 | 1,80 | 65 | 70 |
| 16 | 20,65 | 18,85 | 18,70 | 17,00 | 18,60 | 1,55 | 65 | 70 |
| 20 | 19,40 | 17,70 | 17,50 | 15,80 | 17,40 | 1,50 | 65 | 70 |
| 24 | 18,35 | 16,75 | 16,60 | 14,90 | 16,50 | 1,50 | 65 | 70 |